Организационно-технические мероприятия по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ОАО «Абаканвагонмаш»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета энергоресурсов: -проведение рейдов по выявлению случаев неучтенного потребления энергоресурсов; -организация равномерного снятия показаний приборов учета строго в установленные сроки по группам потребителей; -проведение поверки и калибровки приборов учета с просроченными сроками; -устранение недогрузки и перегрузки коммерческого учета -устранение недогрузки и перегрузки технического учета -установка приборов учета повышенных классов точности -внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов -составление и анализ не баланса энергоресурсов по ОАО «Абаканвагонмаш» | январь — декабрь 2013 года | Эксплуатация |  |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 | Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: -отключение в режиме малых нагрузок линий электропередач в замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях; -сокращение потерь электроэнергии в сетях и трансформаторах ОАО «Абаканвагонмаш» за счет их оптимальной нагрузки путем секционирования и вывода из работы на участках с длительными перерывами и малой производительной загрузкой -организация работы производства в цехах по сменам для снижения уровня заявленной мощности и выравнивания графика нагрузки сцелью равномерного почасового потребления электрической энергии -стимулирование потребителей электроэнергии к выравниванию графиков нагрузки -назначить ответственных в цехах за контролем работы верхней зоны освещения, включение производить по заявкам через энергодиспетчера в местах непосредственного производства работ. -перевести на автоматический режим работы уличное освещение - в режиме малой нагрузки вывести из работы силовой трансформатор на ГПП-6 16000/110 - в режиме малой нагрузки вывести из работы силовой трансформатор на ГПП-2 63000/110 -снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | январь — декабрь 2013 года | Эксплуатация |  |